## Slide 1
Ergin Boyacı
(Bircom – Müşteri Deneyimi ve Ürün Geliştirme)
Peer to Peer X Lite Vİdeo Call

## Slide 2
X-Lite 4.9.2 79048 yazılım versiyonunu indirp
kuruyoruz.
Not: bu test edilen versiyondur

## Slide 3
SoftPhone / Preferences / Video Codecs lerde H.263 Enabled olması lazım

## Slide 4
SoftPhone Account kısmından Domain bölümüne Helios cihazının IP si yazılır
ve Domain Proxy kısmındaki tik kaldırılır

## Slide 5
Port aralığı ekrandaki gibi tanımlanır, SoftPhone/Account/Topology

## Slide 6
Helios tarafında ise hızlı arama tuşu sip:numara@ipadres olarak tanımlanır

## Slide 7
kodekler şu şekilde seçili olmalı

## Slide 8
Microsoft VLC Player le görüntü izlemek için

## Slide 9
Open Network stream seçilir

## Slide 10
Helios Cihazın IP si şu şekilde yazılır ve Play butonuna basılır

## Slide 11
Helios cihazından sürekli yanın yapılan görüntüyü bu şekilde izlenebilir hale geliyorsunuz

## Slide 13
Sip Proxy üzerinden arama yapmak için:
http://Helios_IP_Adres/api/call/dial?number=HedefNumara
Örnek: http://10.10.6.130/api/call/dial?number=1140
Sip Proxy Olmadan Peer to Peer arama yapmak için:
http://Helios_IP_Adres/api/call/dial?number=sip:1234@Hedef_IP_Adresi
Örnek: http://10.10.6.130/api/call/dial?number=sip:1234@10.10.6.73

## Slide 14
mevcut aramayı http ile kapatmak için öncelikle aramanın session numberını öğrenmek gerekir, örnekte olduğu gibi 5, ve daha sonra aşağıdaki ikinci komutla bu 5 nolu sesion sonlandırılır https://192.168.50.33/api/call/status { "success" : true, "result" : { "sessions" : [ { "session" : 5, "direction" : "outgoing", "state" : "connected" As next you can hangup that call: https://192.168.50.33/api/call/hangup?session=5&reason=normal { "success" :