## Slide 1
WireShark Remote

## Slide 2
Hangi Ethernet interface üzerinden pcab log gönderilecekse Name kısmı kopyalanır < O+M+C > gibi

## Slide 3
Destination IP kısmına bilgisayarımızın
IP si girilir ( wireshark kurulmuş olan Pc)
İnterface name kısmına ise IP inerface nin
İsmi girilir, AC bu Ethernet üzerinden
Bilgisayarımıza pcab loğlarını gönderecek

## Slide 4
Logging filtresi tanımlanır

## Slide 5
WireShark 3.4.0 versiyonu kurulur

## Slide 6
Edit/Preferences bölümüne
girilir

## Slide 7
Audiocodes debug recording plug in yüklü
Olduğundan emin olunur

## Slide 8
Filtre kısmına «acdr» yazılır ve capture başlatılır, bu durmda Ethernet portuna gelen sadece AC paketlerini
Gösterir.

## Slide 9
Network üzerinde veya PC de
Firewall kısıtlaması yok ise
Ekrandaki gibi loglar AC den
Geliyor olması lazım