## Slide 1: UNIWAY2200_GSM
(Bircom Ergin BOYACI – Müşteri Deneyimi ve Ürün Geliştirme)
2021

## Slide 3
Cihazın Reset butonuna 10 sn boyunca basılı tutulur ve cihaz resetlenmiş olur,
Bu işlem den sonra cihazın Ethernet portlarının IP leri aşağıdaki gibi olur
Lan1: http://192.168.1.101
Lan2: http://192.168.0.101
Web ara yüz
Kullanıcı: admin
Şifre: admin

## Slide 4
Sistemin ara yüzüne bağlanılır ve slotlara takılı olan kartlar görülür

## Slide 5
Örnekte 1 nci slota 16 FXS kart takılı
2 de pri kart var
3 de GSM 2G kart var
4 de GSM LTE 4G kart takılı

## Slide 6
4 nolu slota takılı olan 4G gsm kart için Group oluşturulur

## Slide 7
IP den gelen bir Sip invite paketinin
Hangi destination grubuna gideceği
Ayarlanır, örnekte GSM kart
0 ncı grup olduğu iiçin cal destination
0 seçilmiştir

## Slide 8
GSM kart ayarlarına girilir

## Slide 9
Sip ayarlarında SIP trunk yapılacak olan IP ve port numarası girilir,
Sip trunk Peer to Peer çalışacağı için Register gateway No olarak seçilir

## Slide 10
Örnek olarak 1 nci sim kart, 1 nci gsm modül GSM1 port grubu olarak ayarlanır

## Slide 11
Sim kartına gelecek olan incoming araması SIP e gönderilirke hangi destination
Number ile gidecekse bu numara buraya tanımlanır

## Slide 12
IP to Tel ayarı, yani IP den gelen aramayı 0 ncı port grubuna gönderiyoruz

## Slide 13
Tel to IP yani 0 ncı gsm grubundan gelen arama hangi IP ye gideceği ayarlanır
Örnek destination ip 192.168.11.100