## Slide 1: SipTrunk & DOD & DID & Call Route
(Bircom Ergin BOYACI – Müşteri Deneyimi ve Ürün Geliştirme)
2022

## Slide 2
PEER to PEER SIP TRUNK TANIMI

## Slide 3
Peer to Peer Sip trunk Eklemek için

## Slide 5
sip trunk bu şekilde tanımlanmış olur

## Slide 6
DOD Tanımı,
Not: Dahili numaralar dışarıya doğru arama yaptıklarında karşı tarafta hangi numaranın
Görünmesi isteniyorsa o Numara tanımlanır
Örnek: 1010 dahili dış dünyayı aradığında karşı tarafta arayan Numara olarak örneğin
08501234567 görünmesi isteniyorsa yapılması gereken tanım DOD tanımıdır

## Slide 7
Her bir dahili numara için aynı did veya farklı did
numaralar tanımlanabilir

## Slide 8
DID Gelen arama yönlendirmesi

## Slide 9
Bu bölümden inbound route tanımlanır, yani dışarıdan gelen DID hedef numaraların
Nerede sonlandırılacağı ayarlanır

## Slide 10
DID numarası hangi dahilide sonlacağı tanımı yapılır

## Slide 11
DID Numara bölümüne gelen aramadaki hedef Numara tanımlanır,
Bu tanımda her geleni Kabul et kuralını çalıştırmak için DID patern kısmı boş bırakılabilir
Veya ^\d+$ yazılabilir, ^ = ile başlayan demektir, \d 0 ile 9 arasında herhangi bir rakkam
Anlamına gelir, + belirsiz sayıda dijit demek, $ işareti kuralın sonu demektir,
Bazı örnekler aşağıdaki gibidir,
^\d+$ = herhangi sayıda dijit
^[2-4]\d+$ = 02,03 v e04 ile başlayan herhnagi uzunlukta bir numara
^[2-4|8]\d+$ = 02,03,04 ve 08 ile başlayan herhnagi uzunlukta bir numara
^[2-4]\d\d\d\d\d\d$ = 2,3,4 ile başlayan 7 haneli numara
^05\d+$ = 05 ile başlayan herhnagi uzunlukta bir numara
^00\d+$ = 00 ile başlayan herhnagi uzunlukta bir numara

## Slide 12
Outbound Route dış arama yön tanımı v eyetkilendirme
Örnek şehir içi, şehir dışı, gsm ve uluslararası arama tanımı

## Slide 13
Şehir için aramalarda 0212 alan kodu ekleme ve diğer prefix lerin tanımı

## Slide 14
Bu perif tanımlarını kullanarak hangi dahililer çıkış yapabilecekse bu dahililer
Selected bölümü tarafına aktarılır

## Slide 15
Bu prefix ve tanımlı olan dahililer hangi trunk üzerinden çıkış yapılması isteniyorsa
Selekted bölümüne aktarılır